Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   ________                 та прийнятого________________ГВС(ПВВГ,СВГ) ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна)  __________________ ______

Газопроводу_______________________________за період з____01.03.2015р.____________ по__31.03.2015р.__________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 99,064 | 0,149 | 0,037 | 0,012 | 0,006 | 0,005 | 0,002 | 0,601 | 0,117 | 0,007 |  | 7941 | 0,675 | 11784 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 10.03. | 99,106 | 0,140 | 0,032 | 0,011 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,577 | 0,117 | 0,006 |  | 7941 | 0,674 | 11787 |  |  |  |  |
| 17.03. | 99,049 | 0,150 | 0,038 | 0,014 | 0,007 | 0,009 | 0,001 | 0,607 | 0,119 | 0,006 |  | 7942 | 0,675 | 11783 |  |  |  |  |
| 24.03. | 99,142 | 0,145 | 0,037 | 0,013 | 0,007 | 0,009 | 0,001 | 0,504 | 0,136 | 0,006 |  | 7948 | 0,674 | 11796 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата