Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   __________                 та прийнятого_____________________ГВС(ПВВГ,СВГ)____________________________

Газопроводу_______________________________за період з____01.03.2015р.__________ по___31.03.2015р._________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 98,979 | 0,144 | 0,034 | 0,012 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,692 | 0,115 | 0,008 |  | 7934 | 0,675 | 11769 |  |  |  | ГРС Новояв |
| 10.03. | 99,034 | 0,158 | 0,041 | 0,015 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,600 | 0,120 | 0,006 |  | 7946 | 0,675 | 11786 |  |  |  | (зам.3кгс/см2 6кгс/см2 |
| 17.03. | 99,032 | 0,155 | 0,039 | 0,013 | 0,006 | 0,012 | 0,002 | 0,617 | 0,118 | 0,006 |  | 7943 | 0,675 | 11783 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 24.03. | 99,139 | 0,146 | 0,038 | 0,013 | 0,006 | 0,009 | 0,001 | 0,508 | 0,133 | 0,007 |  | 7948 | 0,674 | 11796 |  |  |  |  |
| 04.03. | 95,078 | 2,452 | 0,692 | 0,091 | 0,112 | 0,049 | 0,017 | 0,966 | 0,537 | 0,006 |  | 8159 | 0,708 | 11806 |  |  |  | ГРС Андріянів |
| 11.03. | 95,755 | 2,082 | 0,633 | 0,094 | 0,103 | 0,039 | 0,016 | 0,975 | 0,305 | 0,007 |  | 8139 | 0,702 | 11831 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 16,03. | 95,892 | 1,977 | 0,597 | 0,088 | 0,098 | 0,041 | 0,010 | 0,988 | 0,302 | 0,007 |  | 8126 | 0,700 | 11822 |  |  |  |  |
| 23.03. | 96,380 | 1,898 | 0,597 | 0,098 | 0,099 | 0,046 | 0,006 | 0,703 | 0,165 | 0,008 |  | 8157 | 0,697 | 11895 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата