Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

ТзОВ НВП “Енергія Новояворівськ”

Переданого   ________                 та прийнятого______________________ГВС(ПВВГ,СВГ)   _Замір “Енергія Новояворівськ  “

Газопроводу_______________________________за період з____01.03.2015р.____________ по__31.03.2015р.__________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 97,039 | 1,035 | 0,372 | 0,092 | 0,088 | 0,069 | 0,046 | 0,976 | 0,277 | 0,006 |  | 8059 | 0,693 | 11786 |  |  |  |  |
| 10.03. | 97,317 | 0,823 | 0,293 | 0,083 | 0,078 | 0,066 | 0,031 | 1,076 | 0,225 | 0,008 |  | 8022 | 0,690 | 11761 |  |  |  |  |
| 18.03. | 97,181 | 1,121 | 0,314 | 0,080 | 0,079 | 0,084 | 0,036 | 0,893 | 0,205 | 0,007 |  | 8066 | 0,692 | 11812 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 24.03. | 97,403 | 0,792 | 0,258 | 0,085 | 0,079 | 0,109 | 0,080 | 0,931 | 0,256 | 0,007 |  | 8052 | 0,692 | 11790 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата

Філія УМГ “Львівтрансгаз”