Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Самбірському УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого                     ___________та прийнятого____________________________ГВС(ПВВГ,СВГ) __ГРС Судова Вишня__

Газопроводу_______________________________за період з___01.03.2015р.______________по___31.03.2015р._________

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 98,608 | 0,227 | 0,064 | 0,033 | 0,010 | 0,028 | 0,003 | 0,825 | 0,194 | 0,008 |  | 7937 | 0,678 | 11742 |  |  |  |  |
| 10.03. | 98,614 | 0,257 | 0,095 | 0,042 | 0,028 | 0,038 | 0,018 | 0,700 | 0,201 | 0,007 |  | 7964 | 0,680 | 11772 |  |  |  |  |
| 17.03. | 98,946 | 0,198 | 0,055 | 0,026 | 0,015 | 0,039 | 0,014 | 0,556 | 0,145 | 0,006 |  | 7965 | 0,677 | 11798 |  |  |  |  |
| 25.03. | 98,709 | 0,237 | 0,084 | 0,039 | 0,023 | 0,030 | 0,007 | 0,640 | 0,225 | 0,006 |  | 7958 | 0,679 | 11771 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата