Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ 2_______________________

за __березень_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 96,188 | 2,092 | 0,684 | 0,113 | 0,111 | 0,036 | 0,001 | 0,648 | 0,120 | 0,007 | - | 0,6986 | 8190 | 11928 | - | - | - | - |
| 10.03. | 94,960 | 2,556 | 0,724 | 0,097 | 0,118 | 0,046 | 0,001 | 0,978 | 0,512 | 0,008 | - | 0,7081 | 8167 | 11813 | - | - | - | - |
| 17.03 | 93,993 | 3,038 | 0,734 | 0,095 | 0,118 | 0,045 | 0,001 | 1,078 | 0,890 | 0,008 | - | 0,7160 | 8160 | 11736 | - | - | - | - |
| 24.03 | 95,758 | 2,173 | 0,651 | 0,095 | 0,104 | 0,039 | 0,001 | 0,841 | 0,330 | 0,008 | - | 0,7017 | 8154 | 11850 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис