ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ Філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ПАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальній хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.03.2015р. по 31.03.2015р.

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м | Маса механі- чних домішок, г/м3 | Масова концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концент- рація меркап- танової сірки, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1 | Етан С2 | Пропан С3 | Ізо- бутан С4 | Н- Бутан С4 | Пентани | Гекса-ни та вищі С6+вищ. | Азот N2 | Діоксид вуглецю СО2 | Кисень О2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5 | Ізо- пентан С5 | Н- пентан С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 95,838 | 2,286 | 0,783 | 0,113 | 0,123 | 0,003 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,637 | 0,159 |  |  | 0,702 | 8221 | 11942 |  |  |  |
| 2 | 95,853 | 2,270 | 0,783 | 0,114 | 0,129 | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 0,015 | 0,632 | 0,158 |  | -20,8 | 0,702 | 8220 | 11943 |  |  |  |
| 3 | 95,807 | 2,303 | 0,788 | 0,114 | 0,130 | 0,004 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,637 | 0,157 |  | -20,8 | 0,702 | 8224 | 11944 |  |  |  |
| 4 | 95,842 | 2,285 | 0,752 | 0,118 | 0,124 | 0,004 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,654 | 0,159 |  | -20,4 | 0,701 | 8217 | 11938 |  |  |  |
| 5 | 95,976 | 2,200 | 0,729 | 0,116 | 0,120 | 0,003 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,646 | 0,150 |  | -21,1 | 0,700 | 8208 | 11935 |  |  |  |
| 6 | 95,,908 | 2,254 | 0,727 | 0,114 | 0,119 | 0,003 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,656 | 0,160 |  | -21,1 | 0,701 | 8206 | 11933 |  |  |  |
| 7 | 95,816 | 2,305 | 0,745 | 0,117 | 0,122 | 0,003 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,665 | 0,166 |  |  | 0,701 | 8215 | 11934 |  |  |  |
| 8 | 95,865 | 2,283 | 0,739 | 0,117 | 0,120 | 0,003 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,653 | 0,162 |  |  | 0,701 | 8213 | 11935 |  |  |  |
| 9 | 95,751 | 2,345 | 0,763 | 0,121 | 0,125 | 0,017 | 0,025 | 0,019 | 0,016 | 0,651 | 0,167 |  |  | 0,702 | 8225 | 11942 |  |  |  |
| 10 | 95,660 | 2,374 | 0,778 | 0,123 | 0,129 | 0,072 | 0,026 | 0,018 | 0,017 | 0,639 | 0,164 |  | -20,8 | 0,704 | 8244 | 11955 |  |  |  |
| 11 | 95,560 | 2,449 | 0,788 | 0,127 | 0,134 | 0,036 | 0,026 | 0,021 | 0,019 | 0,664 | 0,176 |  | -20,8 | 0,704 | 8241 | 11949 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 12 | 95,574 | 2,462 | 0,793 | 0,127 | 0,135 | 0,006 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,662 | 0,176 |  | -20,8 | 0,704 | 8236 | 11946 |  |  |  |
| 13 | 95,601 | 2,447 | 0,792 | 0,127 | 0,135 | 0,009 | 0,025 | 0,018 | 0,021 | 0,654 | 0,171 |  | -20,8 | 0,704 | 8236 | 11948 |  |  |  |
| 14 | 95,637 | 2,427 | 0,784 | 0,125 | 0,134 | 0,010 | 0,025 | 0,015 | 0,021 | 0,656 | 0,166 |  |  | 0,703 | 8233 | 11947 |  |  |  |
| 15 | 95,606 | 2,456 | 0,787 | 0,126 | 0,134 | 0,008 | 0,025 | 0,019 | 0,019 | 0,650 | 0,170 |  |  | 0,703 | 8236 | 11948 |  |  |  |
| 16 | 95,480 | 2,549 | 0,811 | 0,130 | 0,136 | 0,002 | 0,025 | 0,022 | 0,019 | 0,648 | 0,178 |  | -19,8 | 0,704 | 8245 | 11953 |  |  |  |
| 17 | 95,411 | 2,597 | 0,828 | 0,130 | 0,136 | 0,008 | 0,025 | 0,018 | 0,019 | 0,645 | 0,183 |  | -20,4 | 0,705 | 8250 | 11955 |  |  |  |
| 18 | 95,351 | 2,642 | 0,843 | 0,132 | 0,138 | 0,006 | 0,025 | 0,018 | 0,018 | 0,639 | 0,188 |  | -20,8 | 0,705 | 8255 | 11958 |  |  |  |
| 19 | 95,566 | 2,483 | 0,815 | 0,128 | 0,134 | 0,008 | 0,024 | 0,017 | 0,018 | 0,641 | 0,166 |  | -20,8 | 0,704 | 8241 | 11953 |  |  |  |
| 20 | 95,459 | 2,570 | 0,820 | 0,129 | 0,135 | 0,007 | 0,025 | 0,019 | 0,019 | 0,644 | 0,173 |  | -18,2 | 0,705 | 8248 | 11956 |  |  |  |
| 21 | 95,426 | 2,594 | 0,829 | 0,133 | 0,139 | 0,001 | 0,021 | 0,023 | 0,020 | 0,638 | 0,176 |  |  | 0,705 | 8252 | 11959 |  |  |  |
| 22 | 95,395 | 2,584 | 0,821 | 0,132 | 0,140 | 0,001 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,671 | 0,181 |  |  | 0,705 | 8249 | 11952 |  |  |  |
| 23 | 95,387 | 2,576 | 0,808 | 0,128 | 0,137 | 0,001 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,698 | 0,191 |  | -21,5 | 0,705 | 8243 | 11944 |  |  |  |
| 24 | 95,382 | 2,581 | 0,805 | 0,127 | 0,137 | 0,002 | 0,026 | 0,023 | 0,023 | 0,706 | 0,188 |  | -19,4 | 0,705 | 8241 | 11943 |  |  |  |
| 25 | 95,407 | 2,585 | 0,807 | 0,129 | 0,137 | 0,001 | 0,026 | 0,024 | 0,023 | 0,681 | 0,180 |  | -20,1 | 0,705 | 8245 | 11949 |  |  |  |
| 26 | 95,442 | 2,579 | 0,811 | 0,129 | 0,136 | 0,003 | 0,026 | 0,022 | 0,022 | 0,656 | 0,174 |  | -19,1 | 0,705 | 8247 | 11954 |  |  |  |
| 27 | 95,520 | 2,534 | 0,799 | 0,127 | 0,133 | 0,004 | 0,025 | 0,021 | 0,020 | 0,646 | 0,171 |  | -19,4 | 0,705 | 8242 | 11952 |  |  |  |
| 28 | 95,472 | 2,569 | 0,806 | 0,127 | 0,135 | 0,005 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,647 | 0,172 |  |  | 0,704 | 8246 | 11954 |  |  |  |
| 29 | 95,411 | 2,608 | 0,810 | 0,127 | 0,136 | 0,003 | 0,026 | 0,022 | 0,023 | 0,659 | 0,175 |  |  | 0,705 | 8248 | 11954 |  |  |  |
| 30 | 95,382 | 2,626 | 0,813 | 0,127 | 0,136 | 0,003 | 0,026 | 0,022 | 0,024 | 0,666 | 0,175 |  | -19,1 | 0,705 | 8250 | 11954 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 31 | 95,399 | 2,617 | 0,810 | 0,126 | 0,135 | 0,005 | 0,026 | 0,021 | 0,024 | 0,662 | 0,175 |  | -19,4 | 0,705 | 8249 | 11954 |  |  |  |

Начальник Одеського ЛВУМГ ____________________________________ Девдера Б.П.

Інженер з метрології І категорії ____________________________________ Басистюк А.В.

Примітка: Для споживачів Одеської області.