### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.03.2015р. по 31.03.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03 | 94,934 | 2,567 | 0,720 | 0,101 | 0,115 | 0,048 | 0,014 | 0,972 | 0,520 | 0,009 | -8,7 | 0,7087 | 8172 | 11815 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 10.03 | 96,310 | 1,970 | 0,489 | 0,067 | 0,088 | 0,028 | 0,006 | 0,774 | 0,259 | 0,009 | -6,4 | 0,6965 | 8122 | 11850 |  |  |  |  |
| 14.03 | 92,309 | 3,849 | 0,832 | 0,118 | 0,120 | 0,061 | 0,023 | 1,301 | 1,376 | 0,011 |  | 0,7303 | 8183 | 11649 |  |  |  |  |
| 17.03 | 91,223 | 4,370 | 0,884 | 0,129 | 0,119 | 0,075 | 0,034 | 1,468 | 1,692 | 0,006 | -5,1 | 0,7393 | 8193 | 11590 |  |  |  |  |
| 24.03 | 97,144 | 1,611 | 0,299 | 0,038 | 0,060 | 0,013 | 0,001 | 0,718 | 0,107 | 0,009 | -7,3 | 0,6884 | 8075 | 11853 |  |  |  |  |
| 31.03 | 90,273 | 4,843 | 0,980 | 0,136 | 0,122 | 0,078 | 0,041 | 1,557 | 1,961 | 0,009 | -5,7 | 0,7474 | 8211 | 11550 |  |  |  |  |

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур