УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за березень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Сілець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.15 | 96.116 | 2.122 | 0.692 | 0.114 | 0.113 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 0.003 | 0.653 | 0.138 | 0.006 | -8.4 | 8194 | 11927 | 0.6994 |  |  |  |
| 04.03.15 | 95.676 | 2.236 | 0.683 | 0.103 | 0.111 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.007 | 0.825 | 0.314 | 0.005 | -11.5 | 8170 | 11865 | 0.7026 |  |  |  |
| 10.03.15 | 95.750 | 2.183 | 0.665 | 0.099 | 0.110 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.005 | 0.821 | 0.320 | 0.005 | -12.3 | 8163 | 11860 | 0.7021 |  |  |  |
| 17.03.15 | 95.692 | 2.206 | 0.664 | 0.099 | 0.109 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.839 | 0.335 | 0.005 | -12.5 | 8163 | 11855 | 0.7026 |  |  |  |
| 19.03.15 | 96.248 | 1.979 | 0.522 | 0.079 | 0.084 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.786 | 0.255 | 0.005 | -12.3 | 8130 | 11855 | 0.6973 |  |  |  |
| 23.03.15 | 95.738 | 2.176 | 0.649 | 0.096 | 0.107 | 0.003 | 0.022 | 0.016 | 0.009 | 0.839 | 0.340 | 0.005 | -9.4 | 8158 | 11851 | 0.7021 |  |  |  |
| 25.03.15 | 96.466 | 1.930 | 0.533 | 0.087 | 0.085 | 0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.712 | 0.138 | 0.006 | -9.9 | 8146 | 11892 | 0.6956 |  |  |  |
| 31.03.15 | 96.297 | 1.944 | 0.617 | 0.099 | 0.100 | 0.003 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.748 | 0.142 | 0.006 | -10.8 | 8160 | 11896 | 0.6975 | не ииявл | не ииявл | не ииявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець