Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ 2_______________________

за __квітень_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 96,404 | 1,898 | 0,611 | 0,097 | 0,098 | 0,035 | 0,001 | 0,729 | 0,118 | 0,009 | - | 0,6964 | 8156 | 11899 | - | - | - | - |
| 14.04 | 91,339 | 4,148 | 0,869 | 0,108 | 0,155 | 0,100 | 0,006 | 1,611 | 1,656 | 0,008 | - | 0,7382 | 8170 | 11566 | - | - | - | - |
| 21.04 | 90,125 | 4,876 | 1,091 | 0,120 | 0,196 | 0,104 | 0,010 | 1,591 | 1,879 | 0,008 | - | 0,7489 | 8240 | 11578 | - | - | - | - |
| 28.04 | 90,140 | 4,820 | 1,138 | 0,126 | 0,210 | 0,104 | 0,002 | 1,549 | 1,904 | 0,007 | - | 0,7494 | 8245 | 11582 | - | - | - | - |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис