ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період

# з 01.04 по 30.04.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 06 | 95,914 | 2,266 | 0,714 | 0,113 | 0,113 | 0,041 | 0,012 | 0,657 | 0,165 | 0,005 |  | 0,701 | 8206 | 11930 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,656 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 95,828 | 2,299 | 0,720 | 0,112 | 0,111 | 0,040 | 0,009 | 0,693 | 0,182 | 0,006 |  | 0,701 | 8202 | 11921 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,692 | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 95,953 | 2,273 | 0,709 | 0,113 | 0,110 | 0,039 | 0,010 | 0,627 | 0,162 | 0,004 |  | 0,700 | 8206 | 11934 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,626 | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 95,683 | 2,451 | 0,782 | 0,124 | 0,123 | 0,043 | 0,010 | 0,607 | 0,173 | 0,004 | - 20,4 | 0,703 | 8234 | 11951 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,606 | 0,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						30.04.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії  ВХАЛ                                                            Доброчинська І.Д.               					                     30.04.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата