| ПАТ “Укртрансгаз” УМГ “Черкаситрансгаз” Олександрівське ЛВУМГ Південно-Бузький проммайданчик | Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ « Кіровоградгаз » по газопроводу «ЕККР» за травень 2015 р. | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Південно-Бузького проммайданчика Олександрівського ЛВУМГ, свідоцтво про атестацію № РН-0016/2013 від 01.02.2013р. чинно до 23.06.2015 р. |
| --- | --- | --- |

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р = 4 мПа), (С | Густина | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відносна | абсолютна, кг/м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 (С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 5 | 95,342 | 2,611 | 0,827 | 0,134 | 0,132 | 0,047 | 0,006 мол % | 0,244 0,245 | 0,649 0,648 | 0,008 |  | 0,586 | 0,7060 | 8243 | 11939 |  |  |  | Відс. |
| 6 | 95,332 | 2,615 | 0,840 | 0,138 | 0,135 | 0,051 | 0,005 мол% | 0,251 0,252 | 0,625 0,624 | 0,008 |  | 0,586 | 0,7064 | 8248 | 11944 |  |  |  |
| 7 | 95,198 | 2,707 | 0,871 | 0,139 | 0,137 | 0,052 | 0,004 мол% | 0,267 0,268 | 0,618 0,617 | 0,007 |  | 0,587 | 0,7075 | 8258 | 11948 |  |  |  |
| 8 | 95,154 | 2,743 | 0,879 | 0,140 | 0,139 | 0,052 | 0,004 мол% | 0,269 0,270 | 0,613 0,612 | 0,007 |  | 0,587 | 0,7078 | 8262 | 11951 |  |  |  |
| 12 | 94,554 | 3,132 | 1,004 | 0,158 | 0,156 | 0,055 | 0,002 мол% | 0,319 0,320 | 0,613 0,612 | 0,007 |  | 0,592 | 0,7129 | 8306 | 11969 |  |  |  |
| 13 | 94,649 | 3,061 | 0,990 | 0,159 | 0,157 | 0,055 | 0,005 мол% | 0,309 0,310 | 0,608 0,607 | 0,007 |  | 0,591 | 0,7123 | 8302 | 11968 |  |  |  |
| 14 | 94,674 | 3,045 | 0,986 | 0,158 | 0,157 | 0,057 | 0,005 мол% | 0,301 0,302 | 0,609 0,608 | 0,008 |  | 0,591 | 0,7121 | 8301 | 11969 |  |  |  |
| 15 | 94,641 | 3,064 | 0,988 | 0,162 | 0,160 | 0,058 | 0,004 мол % | 0,302 0,303 | 0,613 0,612 | 0,008 | -22,1 | 0,591 | 0,7124 | 8303 | 11970 |  |  |  |
| 18 | 94,640 | 3,071 | 0,988 | 0,159 | 0,158 | 0,056 | 0,003 мол % | 0,299 0,300 | 0,619 0,618 | 0,007 | -23,2 | 0,591 | 0,7122 | 8302 | 11969 |  |  |  |
| 19 | 94,682 | 3,041 | 0,985 | 0,156 | 0,156 | 0,057 | 0,005 мол % | 0,293 0,294 | 0,617 0,616 | 0,008 | -22,0 | 0,591 | 0,7119 | 8300 | 11969 |  |  |  |
| 20 | 94,721 | 3,014 | 0,969 | 0,156 | 0,155 | 0,057 | 0,005 мол % | 0,294 0,295 | 0,621 0,632 | 0,008 | -21,4 | 0,591 | 0,7116 | 8296 | 11966 |  |  |  |
| 21 | 94,786 | 2,982 | 0,958 | 0,154 | 0,152 | 0,055 | 0,006 мол% | 0,287 0,288 | 0,613 0,612 | 0,007 | -21,1 | 0,590 | 0,7110 | 8292 | 11966 |  |  |  |
| 22 | 94,905 | 2,919 | 0,936 | 0,150 | 0,148 | 0,052 | 0,006 мол % | 0,274 0,275 | 0,603 0,602 | 0,007 | -20,2 | 0,589 | 0,7100 | 8285 | 11965 |  |  |  |
| 25 | 94,859 | 2,893 | 0,980 | 0,160 | 0,169 | 0,061 | 0,003 мол% | 0,274 0,275 | 0,594 0,593 | 0,007 | -22,8 | 0,590 | 0,7110 | 8297 | 11973 | відс. | відс. | відс. |
| 26 | 95,043 | 2,763 | 0,934 | 0,157 | 0,162 | 0,061 | 0,004 мол % | 0,256 0,257 | 0,611 0,610 | 0,009 | -21,6 | 0,589 | 0,7094 | 8282 | 11964 |  |  |  |
| 27 | 95,196 | 2,681 | 0,892 | 0,151 | 0,151 | 0,060 | 0,004 мол % | 0,246 0,247 | 0,612 0,611 | 0,007 | -23,5 | 0,588 | 0,7080 | 8268 | 11958 |  |  |  |
| 28 | 95,148 | 2,658 | 0,910 | 0,153 | 0,158 | 0,062 | 0,006 мол % | 0,270 0,271 | 0,627 0,626 | 0,008 | -23,2 | 0,588 | 0,7087 | 8269 | 11953 |  |  |  |
| 29 | 95,054 | 2,725 | 0,926 | 0,154 | 0,156 | 0,060 | 0,005 мол % | 0,283 0,284 | 0,629 0,628 | 0,008 | -23,2 | 0,589 | 0,7093 | 8273 | 11953 |  |  |  |

Начальник  управління Олександрівського ЛВУМГ:                                          Р.П.Марієнко

Начальник лабораторії:                                                                                              С.Т.Волкова.

Дата складання  :   29.05. 2015 р.