ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-3

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ГРС Полтава 1

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.05 по 31.05.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 18 | 90,031 | 5,289 | 1,498 | 0,147 | 0,254 | 0,103 | 0,055 | 1,355 | 1,263 | 0,005 |  | 0,750 | 8416 | 11807 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,352 | 1,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 90,668 | 5,177 | 1,545 | 0,140 | 0,278 | 0,117 | 0,058 | 0,724 | 1,293 | 0 | - 0,9 | 0,748 | 8471 | 11901 | відсутні | 0,003 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,722 | 1,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 86,807 | 6,778 | 2,463 | 0,246 | 0,463 | 0,158 | 0,048 | 0,989 | 2,044 | 0,004 |  | 0,785 | 8670 | 11880 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,986 | 2,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						02.06.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії  ВХАЛ                                                            Доброчинська І.Д.               					                     02.06.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата