УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за липень 2015р.

від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Сілець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси,  Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.07.15 | 96.289 | 2.102 | 0.528 | 0.091 | 0.084 | 0.000 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.756 | 0.112 | 0.006 | -17.4 | 8152 | 11895 | 0.6962 |  |  |  |
| 14.07.15 | 96.120 | 2.183 | 0.562 | 0.098 | 0.091 | 0.001 | 0.016 | 0.011 | 0.007 | 0.794 | 0.111 | 0.006 |  | 8162 | 11897 | 0.6976 |  |  |  |
| 21.07.15 | 96.141 | 2.159 | 0.577 | 0.101 | 0.097 | 0.001 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 0.775 | 0.107 | 0.006 | -16.3 | 8166 | 11903 | 0.6977 |  |  |  |
| 28.07.15 | 96.240 | 2.106 | 0.530 | 0.095 | 0.091 | 0.001 | 0.016 | 0.012 | 0.003 | 0.813 | 0.087 | 0.006 | -19.4 | 8152 | 11893 | 0.6964 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець