УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу-відгалуженню з ПВВГ УКПГ Локачі до замірної дільниці ГРС-Локачі

від ГРС-Локачі

## за липень 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07.15 | 93.861 | 2.052 | 0.442 | 0.128 | 0.000 | 0.049 | 0.056 | 0.000 | 0.029 | 3.371 | 0.000 | 0.012 | -13.0 | 7956 | 11509 | 0.7084 |  | 0.0015 | 0.0006 |
| 16.07.15 | 94.167 | 1.881 | 0.438 | 0.115 | 0.000 | 0.044 | 0.050 | 0.000 | 0.042 | 3.251 | 0.000 | 0.012 | -13.4 | 7953 | 11520 | 0.7066 |  | 0.0019 | не виявл. |
| 23.07.15 | 94.241 | 1.869 | 0.334 | 0.116 | 0.000 | 0.038 | 0.055 | 0.000 | 0.020 | 3.316 | 0.000 | 0.011 | -10.4 | 7927 | 11497 | 0.7049 |  | 0.0050 | 0.0006 |
| 30.07.15 | 94.271 | 1.870 | 0.362 | 0.116 | 0.000 | 0.057 | 0.054 | 0.000 | 0.031 | 3.227 | 0.000 | 0.012 | -13.3 | 7946 | 11518 | 0.7056 | не виявл. | не виявл. | 0.0054 |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець