Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.08.2015р  по 31.08.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2)9 о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08 | 89,982 | 4,953 | 1,131 | 0,114 | 0,177 | 0,086 | 0,009 | 1,635 | 1,905 | 0,008 |  | 0,7494 | 8234 | 11566 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 11.08 | 89,946 | 4,934 | 1,129 | 0,116 | 0,184 | 0,097 | 0,043 | 1,660 | 1,882 | 0,009 |  | 0,7506 | 8248 | 11575 |  |  |  |  |
| 18.08 | 89,881 | 4,985 | 1,145 | 0,115 | 0,179 | 0,091 | 0,006 | 1,603 | 1,987 | 0,008 |  | 0,7507 | 8235 | 11557 |  |  |  |  |
| 25.08 | 89,841 | 5,010 | 1,150 | 0,118 | 0,183 | 0,097 | 0,036 | 1,674 | 1,880 | 0,011 |  | 0,7512 | 8252 | 11577 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.