УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 серпня по  31 серпня 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 04 | 99,162 | 0,164 | 0,045 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 0,001 | 0,483 | 0,099 | 0,006 | - | 0,674 | 7958 | 11810 | - | - | - |  |
| 13 | 99,072 | 0,178 | 0,072 | 0,028 | 0,020 | 0,028 | 0,001 | 0,479 | 0,116 | 0,006 | +15,2 | 0,676 | 7969 | 11815 | - | - | - |  |
| 27 | 99,141 | 0,178 | 0,051 | 0,019 | 0,008 | 0,013 | 0,001 | 0,480 | 0,102 | 0,007 | - | 0,674 | 7960 | 11811 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Керівник____________Опарського ВУ ПЗГ___________________Біляк І.Б.          __________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант ______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.________________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата