Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ“Львівгаз» ГРС  Бібрка

газопроводу Івацевичі – Долина ІІ н.

за    серпень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.08 | 93,974 | 3,122 | 0,726 | 0,098 | 0,121 | 0,053 | 0,004 | 1,079 | 0,816 | 0,007 | - | 0,716 | 8175 | 11757 | Нп вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 13.08 | 94,459 | 2,890 | 0,665 | 0,090 | 0,109 | 0,048 | 0,004 | 1,025 | 0,702 | 0,008 | - | 0,712 | 8160 | 11773 | - | - | - | - |
| 21.08 | 93,546 | 3,407 | 0,796 | 0,108 | 0,131 | 0,058 | 0,010 | 1,095 | 0,840 | 0,009 | - | 0,720 | 8205 | 11770 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник _______________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис