Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,Куровичі,замір Городок

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   серпень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08 | 96,219 | 2,136 | 0,532 | 0,094 | 0,088 | 0,030 | 0,001 | 0,809 | 0,084 | 0,007 | - | 0,697 | 8153 | 11895 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 11.08 | 96,293 | 2,137 | 0,512 | 0,085 | 0,081 | 0,026 | 0,001 | 0,778 | 0,079 | 0,008 | - | 0,696 | 8150 | 11897 | - | - | - | - |
| 18.08 | 95,934 | 2,364 | 0,608 | 0,101 | 0,094 | 0,027 | 0,002 | 0,772 | 0,088 | 0,008 | - | 0,699 | 8183 | 11916 | - | - | - | - |
| 25.08 | 96,074 | 2,204 | 0,599 | 0,096 | 0,095 | 0,028 | 0,000 | 0,812 | 0,084 | 0,008 | - | 0,698 | 8167 | 11902 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис