Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.08. | 99,230 | 0,133 | 0,032 | 0,011 | 0,007 | 0,011 | 0,004 | 0,444 | 0,120 | 0,008 |  | 7954 | 0,674 | 11808 |  |  |  |  |
| 11.08. | 99,120 | 0,172 | 0,055 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,002 | 0,486 | 0,110 | 0,007 |  | 7960 | 0,675 | 11809 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 18.08. | 99,220 | 0,142 | 0,035 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,457 | 0,116 | 0,007 |  | 7952 | 0,674 | 11807 |  |  |  |  |
| 27.08. | 99,308 | 0,118 | 0,023 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0 | 0,417 | 0,109 | 0,007 |  | 7951 | 0,673 | 11812 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата