Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.08. | 97,773 | 0,421 | 0,234 | 0,129 | 0,081 | 0,103 | 0,020 | 0,958 | 0,274 | 0,007 |  | 8011 | 0,689 | 11759 |  |  |  |  |
| 10.08. | 97,669 | 0,605 | 0,264 | 0,091 | 0,085 | 0,081 | 0,017 | 0,945 | 0,236 | 0,007 |  | 8017 | 0,688 | 11771 |  |  |  |  |
| 17.08. | 97,893 | 0,374 | 0,221 | 0,090 | 0,085 | 0,097 | 0,031 | 0,950 | 0,254 | 0,007 |  | 8003 | 0,687 | 11758 |  |  |  |  |
| 25.08. | 97,708 | 0,407 | 0,242 | 0,117 | 0,103 | 0,114 | 0,037 | 0,992 | 0,272 | 0,008 |  | 8018 | 0,690 | 11760 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата