Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УГГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.08.2015р. по 31.08.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08. | 98,769 | 0,228 | 0,066 | 0,035 | 0,011 | 0,018 | 0,003 | 0,655 | 0,208 | 0,007 |  | 7947 | 0,678 | 11766 |  |  |  |  |
| 11.08. | 98,796 | 0,225 | 0,065 | 0,034 | 0,011 | 0,019 | 0,001 | 0,633 | 0,209 | 0,007 |  | 7948 | 0,677 | 11768 |  |  |  |  |
| 18.08. | 98,748 | 0,231 | 0,065 | 0,034 | 0,012 | 0,017 | 0,002 | 0,673 | 0,210 | 0,008 |  | 7945 | 0,678 | 11762 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 27.08. | 98,747 | 0,229 | 0,065 | 0,035 | 0,013 | 0,018 | 0,002 | 0,670 | 0,213 | 0,008 |  | 7946 | 0,678 | 11762 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата