УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС  Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Новий Яричів, В.Жовтанецька, Задвір’я

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  04.08.2015р.   по 31.08.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08.15 | 96,311 | 2,093 | 0,514 | 0,083 | 0,083 | 0,032 | 0,002 | 0,789 | 0,087 | 0,006 |  | 8148 | 0,696 | 11893 |  |  |  |
| 12.08.15 | 95,873 | 2,364 | 0,638 | 0,097 | 0,096 | 0,062 | 0,001 | 0,769 | 0,095 | 0,005 |  | 8194 | 0,700 | 11922 |  |  |  |
| 20.08.15 | 95,928 | 2,325 | 0,617 | 0,094 | 0,093 | 0,041 | 0,003 | 0,806 | 0,088 | 0,005 |  | 8181 | 0,699 | 11911 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 25.08.15. | 95,717 | 2,418 | 0,708 | 0,110 | 0,111 | 0,044 | 0,003 | 0,773 | 0,111 | 0,005 |  | 8206 | 0,702 | 11926 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.