Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»  ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ- 2_______________________

за __серпень_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08 | 89,982 | 4,953 | 1,131 | 0,114 | 0,177 | 0,086 | 0,009 | 1,635 | 1,905 | 0,008 | - | 0,7494 | 8234 | 11566 | - | - | - | - |
| 18.08 | 89,881 | 4,985 | 1,145 | 0,115 | 0,179 | 0,091 | 0,006 | 1,603 | 1,987 | 0,008 | - | 0,7507 | 8235 | 11557 | - | - | - | - |
| 25.08 | 89,850 | 4,947 | 1,136 | 0,117 | 0,179 | 0,093 | 0,038 | 1,641 | 1,989 | 0,010 | - | 0,7516 | 8239 | 11555 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис