УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за вересень 2015р.

від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.15 | 95.131 | 2.543 | 0.577 | 0.087 | 0.088 | 0.001 | 0.025 | 0.014 | 0.008 | 1.074 | 0.447 | 0.005 |  | 8138 | 11796 | 0.7053 |  |  |  |
| 08.09.15 | 95.273 | 2.449 | 0.581 | 0.081 | 0.093 | 0.001 | 0.020 | 0.014 | 0.008 | 0.936 | 0.539 | 0.005 |  | 8135 | 11794 | 0.7051 |  |  |  |
| 16.09.15 | 94.550 | 2.852 | 0.654 | 0.086 | 0.103 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.018 | 0.998 | 0.694 | 0.005 |  | 8160 | 11777 | 0.7111 |  |  |  |
| 22.09.15 | 94.700 | 2.734 | 0.627 | 0.082 | 0.099 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 1.005 | 0.692 | 0.005 |  | 8146 | 11768 | 0.7099 |  |  |  |
| 29.09.15 | 94.410 | 2.947 | 0.688 | 0.091 | 0.107 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | 1.019 | 0.677 | 0.006 |  | 8170 | 11784 | 0.7121 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець