УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за вересень 2015р.

від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Сілець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси,  Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.15 | 96.201 | 2.163 | 0.555 | 0.095 | 0.089 | 0.000 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.740 | 0.117 | 0.006 | -14.2 | 8163 | 11902 | 0.6971 |  |  |  |
| 08.09.15 | 96.209 | 2.205 | 0,524 | 0.088 | 0.083 | 0.000 | 0.014 | 0.010 | 0.003 | 0.738 | 0.120 | 0.006 | -11.4 | 8157 | 11898 | 0.6966 |  |  |  |
| 15.09.15 | 96.220 | 2.156 | 0.556 | 0.094 | 0.089 | 0.000 | 0.015 | 0.011 | 0.006 | 0.724 | 0.123 | 0.006 | -14.2 | 8162 | 11903 | 0.6970 |  |  |  |
| 22.09.15 | 96.196 | 2.174 | 0.560 | 0.094 | 0.088 | 0.000 | 0.014 | 0.010 | 0.001 | 0.742 | 0.115 | 0.006 | -17.1 | 8161 | 11901 | 0.6969 |  |  |  |
| 29.09.15 | 96.177 | 2.172 | 0.569 | 0.091 | 0.086 | 0.000 | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.780 | 0.093 | 0.006 | -15.9 | 8160 | 11900 | 0.6969 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець