Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГВС Чагрів  за період  з 01.09.2015р  по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09 | 90,022 | 4,875 | 1,133 | 0,118 | 0,182 | 0,092 | 0,009 | 1,585 | 1,975 | 0,009 |  | 0,7499 | 8231 | 11558 |  |  |  |  |
| 08.09 | 89,814 | 5,039 | 1,148 | 0,120 | 0,180 | 0,094 | 0,046 | 1,555 | 1,995 | 0,009 |  | 0,7523 | 8256 | 11574 |  |  |  |  |
| 15.09 | 89,888 | 4,973 | 1,128 | 0,116 | 0,178 | 0,088 | 0,028 | 1,639 | 1,952 | 0,010 |  | 0,7508 | 8238 | 11560 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 22.09 | 89,962 | 4,923 | 1,138 | 0,117 | 0,179 | 0,086 | 0,009 | 1,598 | 1,979 | 0,009 |  | 0,7501 | 8231 | 11556 |  |  |  |  |
| 29.09 | 92,928 | 3,672 | 0,808 | 0,095 | 0,124 | 0,057 | 0,002 | 1,183 | 1,119 | 0,012 |  | 0,7243 | 8187 | 11705 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.