Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09. | 96,798 | 1,710 | 0,469 | 0,079 | 0,070 | 0,027 | 0,002 | 0,742 | 0,096 | 0,007 |  | 8116 | 0,692 | 11877 |  |  |  |  |
| 08.09. | 96,710 | 1,842 | 0,437 | 0,078 | 0,071 | 0,029 | 0,006 | 0,714 | 0,106 | 0,007 |  | 8124 | 0,693 | 11883 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 14.09. | 97,373 | 1,383 | 0,306 | 0,055 | 0,047 | 0,018 | 0,002 | 0,704 | 0,106 | 0,006 |  | 8066 | 0,687 | 11850 |  |  |  |  |
| 21.09. | 97,226 | 1,458 | 0,366 | 0,065 | 0,055 | 0,021 | 0,003 | 0,696 | 0,104 | 0,006 |  | 8083 | 0,689 | 11862 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________