Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ“Львівгаз» ГРС  Бібрка

газопроводу Івацевичі – Долина ІІ н.

за    вересень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.09 | 94,228 | 2,997 | 0,721 | 0,093 | 0,111 | 0,050 | 0,004 | 1,051 | 0,737 | 0,008 | - | 0,714 | 8171 | 11771 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 07.09 | 94,294 | 3,063 | 0,756 | 0,104 | 0,118 | 0,047 | 0,010 | 0,999 | 0,600 | 0,009 | - | 0,713 | 8199 | 11816 | - | - | - | - |
| 16.09 | 93,976 | 3,055 | 0,698 | 0,085 | 0,110 | 0,054 | 0,006 | 1,157 | 0,852 | 0,007 | - | 0,716 | 8154 | 11730 | - | - | - | - |
| 22.09 | 96,402 | 2,021 | 0,506 | 0,082 | 0,078 | 0,026 | 0,002 | 0,778 | 0,096 | 0,009 | - | 0,695 | 8139 | 11887 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник _______________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис