Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого  Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з  ГРС Рудки

по газопроводу Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.09. | 98,681 | 0,289 | 0,105 | 0,086 | 0,027 | 0,059 | 0,044 | 0,493 | 0,209 | 0,007 |  | 8005 | 0,681 | 11819 |  |  |  |  |
| 07.09. | 98,650 | 0,302 | 0,109 | 0,089 | 0,027 | 0,069 | 0,025 | 0,497 | 0,224 | 0,008 |  | 8002 | 0,681 | 11814 |  |  |  |  |
| 16.09. | 98,722 | 0,292 | 0,107 | 0,080 | 0,027 | 0,058 | 0,013 | 0,489 | 0,206 | 0,006 |  | 7995 | 0,680 | 11814 |  |  |  |  |
| 23.09. | 98,582 | 0,326 | 0,123 | 0,097 | 0,031 | 0,075 | 0,017 | 0,524 | 0,218 | 0,007 |  | 8006 | 0,682 | 11814 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ________________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата