Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Самбір

по газопроводу  Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.09. | 99,039 | 0,189 | 0,058 | 0,036 | 0,016 | 0,042 | 0,020 | 0,426 | 0,168 | 0,006 |  | 7978 | 0,677 | 11817 |  |  |  |  |
| 07.09. | 99,062 | 0,194 | 0,057 | 0,030 | 0,010 | 0,023 | 0,012 | 0,425 | 0,181 | 0,006 |  | 7968 | 0,676 | 11809 |  |  |  |  |
| 16.09. | 99,014 | 0,203 | 0,064 | 0,035 | 0,013 | 0,032 | 0,016 | 0,451 | 0,166 | 0,006 |  | 7973 | 0,677 | 11812 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 23.09. | 99,012 | 0,208 | 0,074 | 0,037 | 0,020 | 0,029 | 0,005 | 0,433 | 0,175 | 0,006 |  | 7973 | 0,677 | 11812 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата