УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого РВУ « Львівавтогаз »    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 вересня по 30 вересня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 08 | 98,949 | 0,305 | 0,091 | 0,023 | 0,015 | 0,013 | 0,001 | 0,490 | 0,107 | 0,006 | - | 0,676 | 7973 | 11818 | - | - | - |  |
| 15 | 98,297 | 0,721 | 0,222 | 0,042 | 0,036 | 0,020 | 0,001 | 0,537 | 0,117 | 0,007 | - | 0,681 | 8021 | 11840 | - | - | - |  |
| 24 | 97,607 | 1,130 | 0,366 | 0,077 | 0,065 | 0,032 | 0,001 | 0,579 | 0,137 | 0,006 | 20,6 | 0,687 | 8076 | 11865 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# В.о. керівника____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ______Здомський С.Б.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.          ______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                            прізвище                                                    підпис                                                дата