УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Великі Мости, ГРС Перетоки, ГРС Тартаків, ГРС Волиця

по газопроводу Івацевичі-Долина , II, ІІІ   за період

з  01.09.15р.   по  30.09.15р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.15 | 96,127 | 2,129 | 0,614 | 0,094 | 0,097 | 0,038 | 0,001 | 0,823 | 0,071 | 0,006 |  | 8167 | 0,698 | 11904 |  |  |  |
| 08.09.15 | 96,329 | 2,145 | 0,488 | 0,078 | 0,077 | 0,032 | 0,001 | 0,692 | 0,152 | 0,006 |  | 8148 | 0,696 | 11893 |  |  |  |
| 15.09.15 | 96,052 | 2,277 | 0,583 | 0,090 | 0,089 | 0,034 | 0,001 | 0,730 | 0,138 | 0,006 |  | 8171 | 0,698 | 11905 |  |  |  |
| 22.09.15 | 96,175 | 2,174 | 0,556 | 0,085 | 0,086 | 0,033 | 0,001 | 0,778 | 0,106 | 0,006 |  | 8158 | 0,697 | 11897 |  |  |  |
| 29.09.15 | 96,159 | 2,225 | 0,524 | 0,082 | 0,079 | 0,028 | 0,002 | 0,764 | 0,131 | 0,006 |  | 8154 | 0,697 | 11892 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.