Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»  ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ- 2_______________________

за __вересень_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09 | 89,963 | 4,923 | 1,128 | 0,116 | 0,179 | 0,086 | 0,011 | 1,587 | 1,998 | 0,009 | - | 0,7502 | 8230 | 11554 | - | - | - | - |
| 08.09 | 89,694 | 5,086 | 1,160 | 0,119 | 0,185 | 0,093 | 0,035 | 1,628 | 1,987 | 0,013 | - | 0,7527 | 8252 | 11565 | - | - | - | - |
| 15.09 | 89,826 | 4,987 | 1,127 | 0,115 | 0,175 | 0,087 | 0,033 | 1,655 | 1,983 | 0.012 | - | 0,7513 | 8235 | 11552 | - | - | - | - |
| 22.09 | 89,970 | 4,909 | 1,147 | 0,120 | 0,190 | 0,105 | 0,007 | 1,565 | 1,979 | 0,008 | - | 0,7506 | 8241 | 11566 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 29.09 | 89,883 | 4,998 | 1,136 | 0,113 | 0,173 | 0,081 | 0,002 | 1,587 | 2,019 | 0,008 | - | 0,7504 | 8228 | 11549 | - | - | - | - |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис