ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-3

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ГРС Полтава 1

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.09 по 30.09.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 15 | 89,024 | 5,913 | 1,912 | 0,178 | 0,334 | 0,114 | 0,058 | 0,839 | 1,628 | 0 |  | 0,763 | 8546 | 11883 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,837 | 1,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 88,047 | 6,321 | 2,186 | 0,213 | 0,399 | 0,133 | 0,049 | 0,897 | 1,755 | 0 | - 4,8 | 0,773 | 8614 | 11899 | відсутні | 0,003 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,895 | 1,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						30.09.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                             Доброчинська  І.Д.               					                     30.09.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата