ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-5

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кременчукгаз» (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.09 по 30.09.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 07 | 95,117 | 2,802 | 0,898 | 0,144 | 0,141 | 0,051 | 0,016 | 0,628 | 0,198 | 0,005 |  | 0,708 | 8278 | 11971 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,627 | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 94,992 | 2,899 | 0,938 | 0,152 | 0,147 | 0,051 | 0,016 | 0,601 | 0,199 | 0,005 |  | 0,709 | 8294 | 11984 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,600 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 95,323 | 2,552 | 0,818 | 0,131 | 0,128 | 0,046 | 0,014 | 0,779 | 0,186 | 0,023 |  | 0,705 | 8233 | 11927 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,777 | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 95,571 | 2,463 | 0,816 | 0,134 | 0,133 | 0,049 | 0,014 | 0,643 | 0,170 | 0,007 | - 18,2 | 0,704 | 8242 | 11952 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,642 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						30.09.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                				      Доброчинська І.Д.                                                                                  30.09.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата