ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин  та прийнятого  ПАТ « Івано-Франківськгаз»

по газопроводу КЗУ-2ГРС Рогатин        за період

з   01.01.2016р.   по  31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 ºС, 101,325 кПа |  |  |  |  |  |
| 12.01 | 94,0102 | 3,1091 | 0,8886 | 0,1255 | 0,1437 | 0,0007 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0257 | 0,0099 | 0,9689 | 0,6569 |  |  | 0,7164 | 34,4654 |  | 49,5343 |  |  | Не вияв | Не вияв | Не вияв |
| 19.01 | 94,0130 | 3,0731 | 0,8710 | 0,1238 | 0,1473 | 0,0003 | 0,0361 | 0,0284 | 0,0391 | 0,0088 | 0,9922 | 0,6669 |  |  | 0,7167 | 34,4583 |  | 49,5135 |  |  |  |  |  |
| 26.01 | 94,3008 | 2,9582 | 0,8507 | 0,1209 | 0,1388 | 0,0005 | 0,0322 | 0,0248 | 0,0191 | 0,0091 | 0,9546 | 0,5904 |  |  | 0,7137 | 34,4132 |  | 49,5547 |  |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУ МГ                                     Тарапата  Я.І. ______________________________________________________________________________________________________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія		         прізвище		                підпис		дата

Хімік II кат.	________________________________________________ Снігур О.Б. _________________________________________________

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			прізвище		підпис		дата