Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.01.2016р  по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01 | 94,732 | 2,939 | 0,595 | 0,084 | 0,093 | 0,038 | 0,015 | 0,876 | 0,619 | 0,009 |  | 0,7091 | 8169 | 11808 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.