ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-9

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період

# з 01.01 по 31.01.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 04 | 96,603 | 1,823 | 0,545 | 0,085 | 0,080 | 0,029 | 0,006 | 0,701 | 0,119 | 0,009 |  | 0,694 | 8139 | 11892 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,700 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 96,669 | 1,783 | 0,531 | 0,082 | 0,078 | 0,028 | 0,007 | 0,696 | 0,117 | 0,009 |  | 0,694 | 8135 | 11891 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,695 | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 96,571 | 1,839 | 0,550 | 0,084 | 0,080 | 0,027 | 0,007 | 0,710 | 0,123 | 0,009 |  | 0,694 | 8140 | 11891 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,709 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 96,458 | 1,933 | 0,578 | 0,089 | 0,084 | 0,030 | 0,007 | 0,687 | 0,126 | 0,008 | - 19,2 | 0,695 | 8153 | 11901 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,686 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						01.02.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська  І.Д.               				                     01.02.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата