### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.01 | 93,332 | 3,432 | 0,921 | 0,122 | 0,149 | 0,066 | 0,022 | 1,076 | 0,870 | 0,010 |  | 0,7225 | 8234 | 11785 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 12.01 | 93,877 | 3,170 | 0,888 | 0,123 | 0,145 | 0,063 | 0,021 | 1,002 | 0,702 | 0,009 |  | 0,7181 | 8231 | 11818 |  |  |  |  |
| 19.01 | 93,878 | 3,173 | 0,879 | 0,121 | 0,143 | 0,064 | 0,022 | 1,007 | 0,702 | 0,011 |  | 0,7180 | 8229 | 11816 |  |  |  |  |
| 26.01 | 94,291 | 2,974 | 0,847 | 0,120 | 0,140 | 0,058 | 0,016 | 0,951 | 0,593 | 0,010 |  | 0,7145 | 8221 | 11835 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур