ПАТ “УКТРАНСГАЗ “

Філія “УМГ ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ “

Південно-Бузький  п/м   Олександрівське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №  РН-0058/2015

від 18.06.2015 чинно до 18.06.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Олексанрівським ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ “Кіровоградгаз“  перелік ГРС, на які поширюються результати контролю :

Іванівка, Мошоріно, Червоний яр, Новгородка, Каліновка, Кіровоград-2, Марьївка, Компаніївка, Софіївка, Бобринець, Витязівка, Новоградівка

з газопроводу   Кременчук-Ананьїв-Богородчани   за жовтень м-ць 2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), о С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,, мг/м3 | Маса механічних домішок,, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан C1 | Етан C2 | Пропан C3 | Ізо-бутан i-C4 | Н-бутан н -C4 | Нео-пентан нео-C5 | Ізо-пентан i-C5 | Н-пентан н-C5 | Гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | Азот N2 | Діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 , ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 , ккал/м3 | Число Воббе вище МДж/м3, ккал/м3 |  |  |  |  |
| 3 | 95,4985 | 2,4696 | 0,7846 | 0,1277 | 0,1252 | 0,0031 | 0,0238 | 0,0171 | 0,0051 | 0,0089 | 0,6663 | 0,2702 | 0,7041 | 34,42 8220 | 38,16 9114 | 49,91 11921 | -21,3 |  |  |  |
| 4 | 95,6136 | 2,4102 | 0,7644 | 0,1222 | 0,1197 | 0,0030 | 0,0217 | 0,0160 | 0,0051 | 0,0088 | 0,6525 | 0,2627 | 0,7030 | 34,37 8213 | 38,13 9106 | 49,90 11919 | -22,4 |  |  |  |
| 5 | 95,5899 | 2,4276 | 0,7640 | 0,1211 | 0,1195 | 0,0031 | 0,0221 | 0,0158 | 0,0051 | 0,0089 | 0,6541 | 0,2688 | 0,7032 | 34,70 8213 | 38,46 9106 | 49,90 11918 | -22,1 |  |  |  |
| 6 | 95,5606 | 2,4491 | 0,7690 | 0,1207 | 0,1177 | 0,0030 | 0,0223 | 0,0168 | 0,0024 | 0,0090 | 0,6671 | 0,2622 | 0,7033 | 34,39 8214 | 38,13 9107 | 49,90 11918 | -20,4 |  |  |  |
| 7 | 95,3902 | 2,5378 | 0,8192 | 0,1307 | 0,1258 | 0,0030 | 0,0292 | 0,0211 | 0,0204 | 0,0090 | 0,6976 | 0,2160 | 0,7049 | 34,49 8237 | 38,22 9128 | 49,95 11931 | -20,8 |  |  |  |
| 10 | 95,3425 | 2,5706 | 0,8289 | 0,1324 | 0,1278 | 0,0030 | 0,0295 | 0,0217 | 0,0211 | 0,0090 | 0,6881 | 0,2254 | 0,7054 | 34,50 8241 | 38,23 9132 | 49,96 11933 | 20,8 |  |  |  |
| 11 | 95,7620 | 2,3521 | 0,7494 | 0,1199 | 0,1108 | 0,0030 | 0,0260 | 0,0171 | 0,0144 | 0,0090 | 0,6513 | 0,1850 | 0,7016 | 34,39 8214 | 38,12 9104 | 49,93 11925 | -22,6 |  |  |  |
| 12 | 95,7894 | 2,3367 | 0,7434 | 0,1191 | 0,1093 | 0,0030 | 0,0236 | 0,0168 | 0,0141 | 0,0090 | 0,6525 | 0,1831 | 0,7014 | 34,38 8212 | 38,10 9101 | 49,93 11926 | -24,7 |  |  |  |
| 13 | 95,7627 | 2,3645 | 0,7485 | 0,1197 | 0,1101 | 0,0030 | 0,0140 | 0,0169 | 0,0141 | 0,0090 | 0,6503 | 0,1872 | 0,7016 | 34,39 8214 | 38,11 9104 | 49,94 11928 | -25,0 |  |  |  |
| 17 | 95,9479 | 2,2192 | 0,7080 | 0,1143 | 0,1050 | 0,0030 | 0,0237 | 0,0166 | 0,0147 | 0,0090 | 0,6648 | 0,1738 | 0,7000 | 34,32 8198 | 38,04 9086 | 49,90 11919 | -25,1 |  |  |  |
| 18 | 95,8903 | 2,2614 | 0,7224 | 0,1169 | 0,1086 | 0,0030 | 0,0244 | 0,0170 | 0,0141 | 0,0090 | 0,6570 | 0,1759 | 0,7006 | 34,35 8204 | 38,07 9093 | 49,92 11923 | -23,3 |  |  |  |
| 19 | 95,8791 | 2,2784 | 0,7188 | 0,1159 | 0,1066 | 0,0030 | 0,0233 | 0,0162 | 0,0143 | 0,0090 | 0,6559 | 0,1795 | 0,7006 | 34,35 8204 | 38,07 9092 | 49,91 11922 | -24,9 |  |  |  |
| 20 | 95,8611 | 2,2912 | 0,7169 | 0,1054 | 0,1149 | 0,0030 | 0,0234 | 0,0165 | 0,0142 | 0,0090 | 0,6650 | 0,1794 | 0,7006 | 34,35 8203 | 38,07 9092 | 49,91 11921 | -23,9 |  |  |  |
| 21 | 95,8870 | 2,2787 | 0,7169 | 0,1164 | 0,1070 | 0,0030 | 0,0232 | 0,0163 | 0,0137 | 0,0090 | 0,6512 | 0,1776 | 0,7005 | 34,35 8204 | 38,07 9093 | 49,92 11923 | -22,7 |  |  |  |
| 24 | 95,8689 | 2,2968 | 0,7111 | 0,1161 | 0,1063 | 0,0030 | 0,0232 | 0,0163 | 0,0135 | 0,0090 | 0,6509 | 0,1849 | 0,7006 | 34,35 8204 | 38,07 9092 | 49,91 11922 | -22,9 |  |  |  |
| 25 | 95,9283 | 2,2559 | 0,7023 | 0,1145 | 0,1048 | 0,0030 | 0,0227 | 0,0160 | 0,0135 | 0,0090 | 0,6498 | 0,1802 | 0,7001 | 34,33 8200 | 38,05 9088 | 49,91 11920 | -23,2 | 0,000 | 0,000 | Відс. |
| 26 | 95,9072 | 2,2699 | 0,7021 | 0,1156 | 0,1081 | 0,0030 | 0,0232 | 0,0162 | 0,0136 | 0,0090 | 0,6510 | 0,1811 | 0,7003 | 34,34 8201 | 38,06 9090 | 49,91 11921 | 20,8 |  |  |  |
| 27 | 95,9278 | 2,2602 | 0,6976 | 0,1140 | 0,1045 | 0,0030 | 0,0228 | 0,0158 | 0,0137 | 0,0090 | 0,6510 | 0,1806 | 0,7001 | 34,33 8199 | 38,05 9087 | 49,90 11920 | -20,3 |  |  |  |
| 28 | 95,8921 | 2,2867 | 0,7040 | 0,1148 | 0,1052 | 0,0030 | 0,0234 | 0,0164 | 0,0140 | 0,0090 | 0,6473 | 0,1841 | 0,7004 | 34,34 8202 | 38,06 9091 | 49,91 11921 | -19,8 |  |  |  |
| 31 | 95,9611 | 2,2342 | 0,6884 | 0,1125 | 0,1034 | 0,0030 | 0,0227 | 0,0160 | 0,0136 | 0,0090 | 0,6557 | 0,1806 | 0,6998 | 34,31 8195 | 38,03 9083 | 49,89 11917 | -19,9 |  |  |  |

Начальник управління  Олександрівського ЛВУМГ                  М.А.Сурін	                   31.10. 2016р.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	         прізвище		   підпис		    дата

Начальник лабораторії  Південно-Бузького проммайданчика     С.Т. Волкова                                             31.10. 2016 р.

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			         прізвище		   підпис		     дата