ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Кам’янка-Бузький п/м Волинського  ЛВУ МГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Дійсне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з газопроводу Дашава-Мінськ   через ГРС  Добротвір, Сокаль, Червоноград, Корчин

за період  з 01.02.2016р.   по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), | Температура точки роси з а вуглеводнями | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |  |  |  |  |  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | Ккал/ м3 | МДж/ м3 | Ккал/ м3 | МДж/м3 | ºС | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 03.02.16 | 93,547 | 3,255 | 0,853 | 0,109 | 0,144 | 0,003 | 0,038 | 0,030 | 0,010 | 0,006 | 1,107 | 0,898 | 0,7198 | 34,3346 | 8201 | 38,0392 | 9086 | 49,2078 |  |  |  |  |  |
| 10.02.16 | 93,393 | 3,311 | 0,849 | 0,107 | 0,145 | 0,003 | 0,038 | 0,031 | 0,021 | 0,006 | 1,149 | 0,947 | 0,7211 | 34,3313 | 8200 | 38,0345 | 9084 | 49,1541 |  |  |  |  |  |
| 17.02.16 | 92,681 | 3,679 | 0,930 | 0,113 | 0,156 | 0,004 | 0,042 | 0,032 | 0,020 | 0,006 | 1,232 | 1,105 | 0,7269 | 34,4075 | 8218 | 38,1129 | 9103 | 49,0593 |  |  | НЕ ВИЯВ | НЕ ВИЯВЛ | НЕ ВИЯВЛ |
| 24.02.16 | 93,315 | 3,347 | 0,865 | 0,110 | 0,147 | 0,003 | 0,041 | 0,033 | 0,020 | 0,006 | 1,160 | 0,953 | 0,7218 | 34,3511 | 8205 | 38,0555 | 9089 | 49,1574 |  |  |  |  |  |
| 28.02.16 | 93,192 | 3,393 | 0,868 | 0,108 | 0,148 | 0,005 | 0,043 | 0,033 | 0,022 | 0,006 | 1,189 | 0,993 | 0,7229 | 34,3476 | 8204 | 38,0508 | 9088 | 49,1157 |  |  |  |  |  |

Начальник управління	_________________		Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.	______________________		Куровська Н.І.