ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.02. | 95,111 | 2,375 | 0,755 | 0,112 | 0,130 | 0,002 | 0,032 | 0,024 | 0,025 | 0,006 | 0,938 | 0,490 | 0,7078 | 37,9487 | 9063,89 | 34,2430 | 8178,80 | 34,2430 |  |  |  |  |  |
| 08.02. | 95,208 | 2,323 | 0,732 | 0,109 | 0,126 | 0,002 | 0,030 | 0,023 | 0,020 | 0,006 | 0,944 | 0,477 | 0,7067 | 37,9078 | 9054,13 | 34,2048 | 8169,67 | 49,4873 |  |  |  |  |  |
| 15.02. | 95,266 | 2,300 | 0,712 | 0,105 | 0,120 | 0,002 | 0,030 | 0,022 | 0,013 | 0,005 | 0,940 | 0,485 | 0,7060 | 37,8700 | 9045,10 | 34,1695 | 8161,25 | 49,4628 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 22.02. | 95,237 | 2,226 | 0,678 | 0,101 | 0,114 | 0,002 | 0,028 | 0,020 | 0,016 | 0,008 | 1,107 | 0,465 | 0,7056 | 37,7667 | 9020,41 | 34,0748 | 8138,63 | 49,3421 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата