ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Кам’янка-Бузький п/м Волинського ЛВУ МГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Дійсне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Кам’янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з газопроводу КЗУ  через ГРС  Стрептів, Бортків, Почапи, Золочів, Новоселище, Буськ, Підкамінь, Звижень, Ремезівці

за період  з 01.02.2016р.   по  29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), | Температура точки роси з а вуглеводнями | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |  |  |  |  |  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | Ккал/ м3 | МДж/ м3 | Ккал/ м3 | МДж/м3 | ºС | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 02.02.16 | 94,844 | 2,737 | 0,828 | 0,124 | 0,137 | 0,003 | 0,032 | 0,024 | 0,005 | 0,006 | 0,833 | 0,427 | 0,7093 | 34,4220 | 8222 | 38,1425 | 9110 | 49,7046 |  |  |  |  |  |
| 09.02.16 | 93,854 | 3,091 | 0,795 | 0,102 | 0,139 | 0,003 | 0,038 | 0,029 | 0,009 | 0,006 | 1,094 | 0,840 | 0,7171 | 34,2735 | 8186 | 37,9747 | 9070 | 49,2150 |  |  | НЕ ВИЯВ | НЕ ВИЯВЛ | НЕ ВИЯВЛ |
| 16.02.16 | 93,458 | 3,276 | 0,839 | 0,105 | 0,144 | 0,003 | 0,039 | 0,031 | 0,016 | 0,006 | 1,153 | 0,930 | 0,7205 | 34,3135 | 8196 | 38,0156 | 9080 | 49,1528 |  |  |  |  |  |
| 23.02.16 | 93,153 | 3,475 | 0,897 | 0,110 | 0,147 | 0,003 | 0,037 | 0,029 | 0,016 | 0,006 | 1,160 | 0,967 | 0,7228 | 34,3832 | 8212 | 38,0897 | 9098 | 49,1680 |  |  |  |  |  |
| 28.02.16 | 90,855 | 4,482 | 0,922 | 0,113 | 0,165 | 0,007 | 0,064 | 0,040 | 0,022 | 0,006 | 1,506 | 1,818 | 0,7422 | 34,3280 | 8199 | 38,0150 | 9080 | 48,4262 |  |  |  |  |  |

Начальник управління	_________________		Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.	______________________		Куровська Н.І.