ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Щирець

по газопроводу Івацевичі Комарно

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 02.02. | 93,989 | 2,721 | 0,859 | 0,110 | 0,142 | 0,002 | 0,037 | 0,027 | 0,031 | 0,007 | 1,142 | 0,933 | 0,7178 | 37,8890 | 9049,64 | 34,1951 | 8167,37 | 49,0815 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 08.02. | 94,007 | 2,710 | 0,852 | 0,106 | 0,137 | 0,002 | 0,036 | 0,026 | 0,024 | 0,006 | 1,147 | 0,947 | 0,7174 | 37,8560 | 9041,75 | 34,1645 | 8160,06 | 49,0516 |  |  |  |  |  |
| 15.02. | 94,041 | 2,700 | 0,851 | 0,110 | 0,143 | 0,003 | 0,038 | 0,030 | 0,030 | 0,006 | 1,128 | 0,920 | 0,7174 | 37,8940 | 9050,84 | 34,1995 | 8168,41 | 49,0997 |  |  |  |  |  |
| 22.02. | 94,132 | 2,670 | 0,845 | 0,111 | 0,143 | 0,002 | 0,038 | 0,031 | 0,055 | 0,006 | 1,096 | 0,871 | 0,7172 | 37,9478 | 9063,67 | 34,2487 | 8180,15 | 49,1770 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________