ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Хідновицьким НГП ГПУ  “Львівгазвидобування” та прийнятого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ

з ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 02.02. | 99,101 | 0,142 | 0,035 | 0,010 | 0,006 | 0,002 | 0,013 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,555 | 0,122 | 0,6745 | 36,9373 | 8822,32 | 33,2895 | 7951,07 | 49,3603 |  |  |  |  |  |
| 09.02. | 98,897 | 0,220 | 0,094 | 0,023 | 0,032 | 0,002 | 0,022 | 0,014 | 0,028 | 0,006 | 0,465 | 0,146 | 0,6773 | 37,1061 | 8862,65 | 33,4463 | 7988,52 | 49,4814 |  |  |  |  |  |
| 17.02. | 99,140 | 0,145 | 0,035 | 0,010 | 0,006 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,019 | 0,006 | 0,475 | 0,154 | 0,6747 | 36,9688 | 8829,85 | 33,3184 | 7957,96 | 49,3936 |  |  |  |  |  |
| 23.02. | 98,982 | 0,179 | 0,064 | 0,017 | 0,019 | 0,003 | 0,015 | 0,007 | 0,014 | 0,008 | 0,559 | 0,133 | 0,6760 | 36,9975 | 8836,71 | 33,3460 | 7964,54 | 49,3845 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата