ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Андріянів  по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.02. | 95,418 | 2,315 | 0,771 | 0,117 | 0,125 | 0,002 | 0,031 | 0,022 | 0,022 | 0,007 | 0,793 | 0,377 | 0,7054 | 38,0286 | 9082,98 | 34,3145 | 8195,89 | 49,6914 |  |  |  |  |  |
| 11.02. | 95,229 | 2,139 | 0,654 | 0,090 | 0,124 | 0,003 | 0,030 | 0,022 | 0,011 | 0,006 | 0,933 | 0,759 | 0,7073 | 37,6826 | 900,34 | 33,9978 | 8120,23 | 49,1723 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 16.02. | 94,839 | 2,345 | 0,662 | 0,087 | 0,111 | 0,001 | 0,034 | 0,024 | 0,015 | 0,007 | 1,167 | 0,708 | 0,7092 | 37,6731 | 8998,06 | 33,9911 | 8118,64 | 49,0971 |  |  |  |  |  |
| 25.02. | 94,572 | 2,371 | 0,683 | 0,102 | 0,123 | 0,002 | 0,037 | 0,025 | 0,036 | 0,008 | 1,306 | 0,735 | 0,7118 | 37,6870 | 9001,38 | 34,0061 | 8122,22 | 49,0247 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата