ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 03.02. | 98,509 | 0,254 | 0,079 | 0,041 | 0,016 | 0,003 | 0,022 | 0,006 | 0,016 | 0,008 | 0,799 | 0,247 | 0,6797 | 36,9223 | 8818,73 | 33,2799 | 7948,78 | 49,1494 |  |  |  |  |  |
| 10.02. | 98,683 | 0,240 | 0,071 | 0,039 | 0,012 | 0,004 | 0,021 | 0,004 | 0,017 | 0,007 | 0,669 | 0,233 | 0,6786 | 36,9619 | 8828,21 | 33,3152 | 7957,21 | 49,2426 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 18.02. | 98,631 | 0,262 | 0,089 | 0,043 | 0,022 | 0,002 | 0,021 | 0,006 | 0,012 | 0,007 | 0,666 | 0,239 | 0,6792 | 36,9818 | 8832,94 | 33,3338 | 7961,64 | 49,2511 |  |  |  |  |  |
| 24.02. | 98,491 | 0,250 | 0,078 | 0,042 | 0,016 | 0,003 | 0,025 | 0,007 | 0,029 | 0,008 | 0,805 | 0,246 | 0,6802 | 36,9420 | 8823,43 | 33,2984 | 7953,18 | 49,1584 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата