ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.02. | 94,745 | 2,300 | 0,707 | 0,124 | 0,138 | 0,003 | 0,054 | 0,031 | 0,040 | 0,007 | 1,141 | 0,710 | 0,7119 | 37,8142 | 9031,76 | 34,1225 | 8150,02 | 49,1875 |  |  |  |  |  |
| 08.02. | 94,992 | 2,174 | 0,624 | 0,110 | 0,122 | 0,001 | 0,060 | 0,032 | 0,071 | 0,006 | 1,076 | 0,732 | 0,7106 | 37,7726 | 9021,83 | 34,0831 | 8140,62 | 49,1779 |  |  |  |  |  |
| 17.02. | 94,788 | 2,174 | 0,673 | 0,118 | 0,143 | 0,002 | 0,050 | 0,033 | 0,058 | 0,006 | 1,143 | 0,813 | 0,7123 | 37,7414 | 9014,38 | 34,0558 | 8134,09 | 49,0759 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 22.02. | 95,161 | 2,005 | 0,605 | 0,108 | 0,122 | 0,002 | 0,051 | 0,030 | 0,034 | 0,008 | 1,266 | 0,608 | 0,7075 | 37,6251 | 8986,60 | 33,9463 | 8107,93 | 49,0917 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата