ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 04.02. | 97,730 | 0,413 | 0,228 | 0,108 | 0,089 | 0,002 | 0,085 | 0,027 | 0,074 | 0,007 | 0,918 | 0,319 | 0,6899 | 37,2675 | 8901,18 | 33,6044 | 8026,28 | 49,2400 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 08.01. | 97,950 | 0,412 | 0,225 | 0,102 | 0,088 | 0,004 | 0,087 | 0,027 | 0,058 | 0,007 | 0,993 | 0,347 | 0,6901 | 37,2037 | 8885,96 | 33,5462 | 8012,36 | 49,1501 |  |  |  |  |  |
| 15.02. | 97,494 | 0,451 | 0,268 | 0,106 | 0,095 | 0,003 | 0,075 | 0,025 | 0,051 | 0,007 | 1,087 | 0,338 | 0,6908 | 37,1898 | 8882,64 | 33,5342 | 8009,51 | 49,1057 |  |  |  |  |  |
| 22.02. | 97,385 | 0,480 | 0,288 | 0,110 | 0,110 | 0,002 | 0,092 | 0,035 | 0,075 | 0,007 | 1,085 | 0,331 | 0,6928 | 37,2902 | 8906,61 | 33,6278 | 8031,86 | 49,1685 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата