ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.02. | 95,677 | 2,206 | 0,720 | 0,114 | 0,120 | 0,002 | 0,026 | 0,019 | 0,016 | 0,006 | 0,767 | 0,316 | 0,7030 | 37,9846 | 9072,46 | 34,2724 | 8185,81 | 49,7207 |  |  |  |  |  |
| 08.02. | 93,990 | 2,705 | 0,831 | 0,102 | 0,138 | 0,002 | 0,035 | 0,027 | 0,033 | 0,006 | 1,156 | 0,975 | 0,7177 | 37,8392 | 9037,73 | 34,1493 | 8156,41 | 49,0193 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 15.02. | 94,671 | 2,404 | 0,692 | 0,088 | 0,116 | 0,002 | 0,031 | 0,025 | 0,027 | 0,007 | 1,197 | 0,740 | 0,7108 | 37,7038 | 9005,40 | 34,0206 | 8125,67 | 49,0799 |  |  |  |  |  |
| 22.02. | 95,537 | 2,165 | 0,658 | 0,100 | 0,109 | 0,002 | 0,025 | 0,018 | 0,012 | 0,007 | 0,960 | 0,407 | 0,7033 | 37,7981 | 9027,93 | 34,1017 | 8145,06 | 49,4652 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата